## Slide 1: EMS10 Bitbewerkingen

## Slide 2: Bitbewerkingen
Hoe configureer je pin P1.2 als output pin?
  Hoe maak je deze output pin (P1.2) hoog?
  Hoe maak je deze output pin (P1.2) laag?
  Hoe inverteer je deze output pin (P1.2)?
Hoe configureer je pin P2.5 als input pin?
  Hoe test je of deze input pin (P2.5) hoog is?
  Hoe test je of deze input pin (P2.5) laag is?
Wanneer heb je een pull-up of pull-down weerstand nodig?
  Hoe schakel je een interne pull-up weerstand aan op ingang P2.5?
  Hoe schakel je een interne pull-down weerstand aan op ingang P2.5?

## Slide 3: Output pin
Hoe configureer je pin P1.2 als output pin?
Zonder de overige pinnen van poort P1 aan te passen.
P1DIR = P1DIR | 1<<2;
P1DIR |= 1<<2;
P1DIR = b7b6b5b4b3b2b1b0
1<<2 = 0 0 0 0 0 1 0 0
P1DIR = b7b6b5b4b31 b1b0
or
A | B | A or B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 4: Output pin hoog maken
Hoe maak je deze output pin (P1.2) hoog?
Zonder de overige pinnen van poort P1 aan te passen.
P1OUT = P1OUT | 1<<2;
P1OUT |= 1<<2;
P1OUT = b7b6b5b4b3b2b1b0
1<<2 = 0 0 0 0 0 1 0 0
P1OUT = b7b6b5b4b31 b1b0
or

## Slide 5: Output pin laag maken
Hoe maak je deze output pin (P1.2) laag?
Zonder de overige pinnen van poort P1 aan te passen.
P1OUT = P1OUT & ~(1<<2);
P1OUT &= ~(1<<2);
P1OUT = b7b6b5b4b3b2b1b0
~(1<<2) = 1 1 1 1 1 0 1 1
P1OUT = b7b6b5b4b30 b1b0
and
A | B | A and B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 6: Output pin inverteren
Hoe inverteer je deze output pin (P1.2)?
Zonder de overige pinnen van poort P1 aan te passen.
P1OUT = P1OUT ^ 1<<2;
P1OUT ^= 1<<2;
P1OUT = b7b6b5b4b3b2b1b0
1<<2 = 0 0 0 0 0 1 0 0
P1OUT = b7b6b5b4b3b2b1b0
exor
A | B | A exor B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 7: Input pin
Hoe configureer je pin P2.5 als input pin?
Zonder de overige pinnen van poort P2 aan te passen.
P2DIR = P2DIR & ~(1<<5);
P2DIR &= ~(1<<5);
P2DIR = b7b6b5b4b3b2b1b0
~(1<<5) = 1 1 0 1 1 1 1 1
P2DIR = b7b60 b4b3b2b1b0
and

## Slide 8: Is input pin hoog?
Hoe test je of deze input pin (P2.5) hoog is?
Zonder dat je weet of de overige pinnen van P2 hoog/laag zijn.
if ((P2IN & 1<<5) != 0) { // code uitgevoerd als pin hoog is }
P2IN = b7b6b5b4b3b2b1b0
1<<5 = 0 0 1 0 0 0 0 0
(.&.) = 0 0 b50 0 0 0 0
and

## Slide 9: Is input pin laag?
Hoe test je of deze input pin (P2.5) laag is?
Zonder dat je weet of de overige pinnen van P2 hoog/laag zijn.
if ((P2IN & 1<<5) == 0) { // code uitgevoerd als pin laag is }
P2IN = b7b6b5b4b3b2b1b0
1<<5 = 0 0 1 0 0 0 0 0
(.&.) = 0 0 b50 0 0 0 0
and

## Slide 10: Pull-up of pull-down weerstand?
Wanneer heb je een pull-up of pull-down weerstand nodig?
µC
µC
Vcc
µC
Vcc
Vcc
Kan ook intern in de µC.

## Slide 11: Interne pull-up weerstand
Hoe schakel je een interne pull-up weerstand aan op ingang P2.5?
Zonder de overige pinnen van poort P2 aan te passen.
P2DIR &= ~(1<<5)
P2REN |= 1<<5;
P2OUT |= 1<<5;

## Slide 12: Interne pull-down weerstand
Hoe schakel je een interne pull-down weerstand aan op ingang P2.5?
Zonder de overige pinnen van poort P2 aan te passen.
P2DIR &= ~(1<<5)
P2REN |= 1<<5;
P2OUT &= ~(1<<5);

## Slide 13: Output pinnen
Hoe configureer je pinnen P1.2 t/m P1.4 als output?
Zonder de overige pinnen van poort P1 aan te passen.
P1DIR = P1DIR | 1<<2 | 1<<3 | 1<<4;
P1DIR |= 1<<2 | 1<<3 | 1<<4;
P1DIR = b7b6b5b4b3b2b1b0
.|.|. = 0 0 0 1 1 1 0 0
P1DIR = b7b6b514131 b1b0
or

## Slide 14: Output pinnen
Hoe configureer je pinnen P1.2 t/m P1.4 als output?
Zonder de overige pinnen van poort P1 aan te passen.
P1DIR = P1DIR | 0b00011100;
P1DIR |= 0b00011100;
P1DIR = b7b6b5b4b3b2b1b0
.|.|. = 0 0 0 1 1 1 0 0
P1DIR = b7b6b514131 b1b0
or

## Slide 15: Output pinnen
Hoe configureer je pinnen P1.2 t/m P1.4 als output?
Zonder de overige pinnen van poort P1 aan te passen.
P1DIR = P1DIR | 0x1C;
P1DIR |= 0x1C;
P1DIR = b7b6b5b4b3b2b1b0
.|.|. = 0 0 0 1 1 1 0 0
P1DIR = b7b6b514131 b1b0
or

## Slide 16: Output pinnen
Hoe configureer je pinnen P1.2 t/m P1.4 als output?
Zonder de overige pinnen van poort P1 aan te passen.
P1DIR = P1DIR | 7<<2;
P1DIR |= 7<<2;
P1DIR = b7b6b5b4b3b2b1b0
.|.|. = 0 0 0 1 1 1 0 0
P1DIR = b7b6b514131 b1b0
or

## Slide 17: Input pinnen
Hoe configureer je pinnen P2.3, P2.5 en P2.7 als input?
Zonder de overige pinnen van poort P2 aan te passen.
P2DIR = P2DIR & ~(1<<3 | 1<<5 | 1<<7);
P2DIR &= ~(1<<3 | 1<<5 | 1<<7);
P2DIR = b7b6b5b4b3b2b1b0
~(.|.|.)= 0 1 0 1 0 1 1 1
P2DIR = 07b60 b403b2b1b0
and

## Slide 18: Input pinnen
Hoe configureer je pinnen P2.3, P2.5 en P2.7 als input?
Zonder de overige pinnen van poort P2 aan te passen.
P2DIR = P2DIR & 0b01010111;
P2DIR &= 0b01010111;
P2DIR = b7b6b5b4b3b2b1b0
~(.|.|.)= 0 1 0 1 0 1 1 1
P2DIR = 07b60 b403b2b1b0
and

## Slide 19: Input pinnen
Hoe configureer je pinnen P2.3, P2.5 en P2.7 als input?
Zonder de overige pinnen van poort P2 aan te passen.
P2DIR = P2DIR & 0x57;
P2DIR &= 0x57;
P2DIR = b7b6b5b4b3b2b1b0
~(.|.|.)= 0 1 0 1 0 1 1 1
P2DIR = 07b60 b403b2b1b0
and