## Slide 1: EMS10 Week 4 Les 2

## Slide 2: Agenda Week 4 Les 2
Leerdoelen week 4 les 2. Je leert hoe je:
Code Composer Studio en de EXP430G2et LaunchPad gebruikt om de MSP430G2553 microcontroller te programmeren;
registers instelt om de pinnen van de microcontroller aan te sturen;
door een programma heen kunt stappen;
leds kunt aansturen.

## Slide 3: Agenda Week 4 Les 2
Onderwerpen week 4 les 2:
Introductie microcontrollers
Launchpad
Microcontroller op breadboard
Programmeertaal C

## Slide 4: Introductie microcontrollers
Microcontrollers:
zijn kleine computers
  Functie wordt bepaald door software!
  Software wordt geschreven op een PC
communiceren met de buitenwereld via:
  Digitale signalen (digitale logica)
  Analoge signalen (via een ADC)
hebben als voornaamste functies:
  Uitlezen van sensoren (verzamelen van data)
  Aansturen van actuatoren
    Schermen, motors, transistors etc.

## Slide 5: Toepassingen van microcontrollers
Huis, tuin en keukenproducten:
Magnetron, broodbakmachine, video, DVD speler, speelgoed, CV ketel enz.
Medische apparatuur:
MRI scanner, pacemaker, digitale thermometer, enz.
Computer apparatuur:
Harde schijf, printer, muis, enz.
Land- en tuinbouw:
Klimaatbeheersing, sorteermachine, weegschaal, koeherkenningssysteem enz.
Auto:
Motormanagement systeem, ABS, airbag, radio, routeinformatie systeem enz.
Verkeer:
Stoplicht, overwegbeveiliging, flitspaal, enz.
Energietechniek:
Smart energy meter, smart grid, motorcontroller, enz.
...

## Slide 6: Toepassingsgebieden
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/microcontroller-market

## Slide 7: Soorten microcontrollers
Indeling naar woordbreedte:
8-bit microcontrollers – b.v. ATmega
  Eenvoudige toepassingen, geen OS, geen koppeling met internet, energiezuinig.
16-bit microcontrollers – b.v. PIC24, MSP430
  Complexere toepassingen, eenvoudig OS, koppeling met internet is mogelijk.
32-bits microcontrollers – b.v. ARM Cortex-M
  Complexe toepassingen, full OS (b.v. Linux), koppeling met internet.

## Slide 8: 8-, 16- en 32-bit microcontrollers
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/microcontroller-market

## Slide 9: Soorten microcontrollers
Indeling naar fabrikanten:
Op Wikipedia staat een lijst van 38 fabrikanten van ‘common microcontrollers’. Veel fabrikanten hebben meer dan honderd verschillende typen! Zie: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_common_microcontrollers
Wie is de marktleider?
18.8% markaandeel in 2021

## Slide 10: Marktleiders microcontrollers
https://www.edn.com/covid-19-acquisitions-and-the-enigma-of-microcontroller-market/

## Slide 11: MSP430 is een populaire 16-bit µC
Which of the following 16-bit processor families would you consider for your next embedded project?
© 2023 Copyright by AspenCore. All rights reserved

## Slide 12: Soorten microcontrollers

## Slide 13: TI MSP-EXP430G2ET LaunchPad
USB verbinding met een computer
Schakeling om software in de microcontroller te kunnen laden (Debugger)
Debug connector
Sensor (knop) verbonden aan de microcontroller
De microcontroller zelf (MSP430G2553)
Alle microcontroller pinnen als header
Actuatoren (leds) verbonden met de microcontroller

## Slide 14: Microcontroller op breadboard
LaunchPad als programmer/debugger
Microcontroller op een breadboard
Vier verbindingen naar LaunchPad:
  Voeding 3V3 en GND (Nooit de 5V gebruiken)
  MSP430G2553 voorzichtig losmaken!
  Communicatie SBWTDIO en SBWTCK
SBW = Spy-Bi-Wire TDIO = Test Data In/Out TCK = Test Data Clock

## Slide 15: Informatie over de microcontroller?
Waar vind je de benodigde informatie over de MSP430G2553 microcontroller?
Google? AI / ChatGPT?
Buurman of –vrouw?
Docent?
Datasheet en User’s Manual!
  Te vinden op de wiki
Je medestudenten, docenten, AI en Google kunnen je wel helpen om de datasheet te begrijpen.

## Slide 16: Kan AI / ChatGPT je helpen?
ChatGPT en andere AI programming tools kunnen wel code genereren maar geen informatie uit datasheets interpreteren of combineren.
Zie https://bitbucket.org/HR_ELEKTRO/ems10/wiki/ChatGPT.md
Het debuggen van een door ChatGPT gegenereerd programma kost waarschijnlijk meer tijd dan het zelf ontwikkelen van het programma.

## Slide 17: Programmeertaal C
Waarom programmeren we de microcontroller in C?
© 2023 Copyright by AspenCore. All rights reserved

## Slide 18: Inhoud MSP430 microcontroller
Peripherals:
GPIO
Timer
ADC
UART
SPI
I2C
enz.

## Slide 19: Help je brein en voorkom cognitieve overbelasting
Leer de belangrijkste dingen uit je hoofd.
Zie: Anki flashcards!

## Slide 20: Aan de slag!
Aan de slag met Opdrachten_Week_4_Les_2.pdf

## Slide 21: Vóór volgende les…
Maak de opdrachten van week 4 les 2 af!
Je weet hoe je:
Code Composer Studio en de MSP-EXP430G2ET LaunchPad gebruikt om de MSP430G2553 microcontroller te programmeren;
registers instelt om de pinnen van de microcontroller aan te sturen;
door een programma heen kunt stappen;
leds kunt aansturen.