## Slide 1: EMS10 Week 6 Les 2

## Slide 2: Agenda Week 6 Les 2
Beantwoorden van vragen:
Zijn er vragen?

## Slide 3: Agenda Week 6 Les 2
Leerdoelen week 6 les 2. Je leert hoe je de timer peripheral van de MSP430G2553 kunt gebruiken om:
tijd af te tellen;
met een vaste regelmaat een interrupt op te wekken;
met een vaste regelmaat een pin te toggelen.

## Slide 4: Timers
Deze les implementeer je een aantal programma’s die allemaal een timer peripheral gebruiken om een ledje met een frequentie van 1 Hz laten knipperen.
In het begin gebruiken we de CPU nog om de tijd af te tellen maar in de uiteindelijke applicatie hebben we de CPU helemaal niet meer nodig.

## Slide 5: Timers
De MSP430G2553 bevat twee zogenoemde 16-bit Timer_A peripherals elk met drie capture/compare registers.

## Slide 6: Timer toepassingen
De timer kan gebruikt worden om:
pulsen te tellen (counter);
pulsen op te wekken (toggle en PWM);
een pulsduur te meten (input capture);
een bepaalde tijd te wachten.

## Slide 7: Timer0_A3
Continuous mode. Voor eenvoudig gebruik.
Timer0_A3 is niets anders dan een 16 bits I/O register TA0R (Timer0_A Register) waarvan de inhoud bij elke opgaande flank van de klokingang met 1 wordt verhoogd.
klokingang
0
15
TA0R
0x0000
0x0001
0x0002
Je kunt het TA0R register uitlezen en beschrijven!

## Slide 8: Timer0_A3
Welke signalen kun je als klokingang gebruiken?
Extern signaal TA0CLK of INCLK (inverse van TA0CLK).
Kloksignaal van de MSP430 ACLK of SMCLK.
Instelbaar in register TA0CTL (Timer0_A Control).

## Slide 9: Timer0_A3 Overflow
Als de timer overloopt dan wordt de flag TAIFG in I/O register TA0CTL geset.
klokingang
TA0R
TAIFG
0x0000
0xFFFF
0
1
Je moet deze TAIFG flag softwarematig resetten.
0
15

## Slide 10: Timer0_A3 Overflow Interrupt
Timer0_A3 kan een interrupt genereren als TA0R overloopt.
Deze interrupt kun je aanzetten met de bit TAIE in het register TA0CTL.
1
0
0xFFFF
=0
=1
klokingang
0
15
TA0R
TAIFG
0x0000
TAIE
interruptsystem
TIMER0_A1_VECTOR interrupt
flag TAIFG resetten

## Slide 11: Timer0_A3 Up mode
11
0x0006
0x0007
0x0000
=1
1
0
=0
klokingang
0
15
TA0R
TAIFG
TAIE
TIMER0_A1_VECTOR interrupt
comparator
>
TA0CCR0
0x0007
reset
0
15
interruptsystem
TAIFG flag resetten

## Slide 12: Timer0_A3 Output unit
12
0x0006
0x0007
0x0000
klokingang
0
15
TA0R
comparator
>
Output unit
TA0CCR0
0x0007
OUT0
OUTMODx
reset
0
15
TA0CCTL0 register

## Slide 13: Aan de slag!
Aan de slag met Opdrachten_Week_6_Les_2.pdf

## Slide 14: Vóór volgende les…
Maak de opdrachten van week 6 les 2 af!
Je weet hoe je de timer peripheral van de MSP430G2553 kunt gebruiken om:
tijd af te tellen;
met een vaste regelmaat een interrupt op te wekken;
met een vaste regelmaat een pin te toggelen.

## Slide 15: Volgende les…
PWM