## Slide 1: EMS10 Week 7 Les 1

## Slide 2: Agenda Week 7 Les 1
Leerdoelen week 7 les 1. Je leert:
wat een ADC is;
een analoge spanning in te lezen met de MSP430G2553;
de temperatuursensor LM35CZ te gebruiken;
een variabelewaarde te plotten in Code Composer Studio;
de temperatuur te laten zien op het oleddisplay.

## Slide 3: ADC Analog Digital Converter
Veel signalen in de buitenwereld zijn analoog en continu.
Veel meetsensoren leveren een analoge uitgangsspanning:
  temperatuursensor,
  druksensor,
  lichtsensor,
  microfoon,
  enz.
Om deze signalen te kunnen inlezen met een µC moeten ze discreet en digitaal gemaakt worden.
Veel µC’s hebben een ingebouwde ADC.

## Slide 4: Bijvoorbeeld: ADC 0-3V => 2 bits
4
1
2
3 = UREF
0
2
0
4
6
8
10
12
14
16
18
U
Analoog Discreet na sample (1 ms) en hold
00
01
10
11
0 1 2 2 1 1 1 3 2 1 0 2 2 1 1 0 1 3 3
t (ms)
2 bits Digitaal Discreet uitgang ADC
Analoog continu afkomstig van sensor

## Slide 5: Bijvoorbeeld: ADC 0-3V => 2 bits
Omrekenen: Uin = UREF * DIGout / DIGmax
Kwantiseringsfout: ±½ LSB = ±½ * UREF / DIGmax
Gemeten digitale waarde | Omgerekende analoge waarde | Min analoge waarde | Max analoge waarde
0 | 0 ± 0.5 | -0.5 | 0.5
1 | 1 ± 0.5 | 0.5 | 1.5
2 | 2 ± 0.5 | 1.5 | 2.5
3 | 3 ± 0.5 | 2.5 | 3.5

## Slide 6: ADC sample frequentie
Sample frequentie:
  Volgens theorie (bemonsteringstheorema van Nyquist-Shannon) 2x hoogst voorkomende frequentie in signaal.
    spraak 4KHz => sample frequentie 8 KHz (telefoon => 8 KHz)
    muziek 20 KHz => sample frequentie 40 KHz (CD => 44,1 KHz)
    oventemperatuur 10 Hz => sample frequentie 20 Hz
    omgevingstemperatuur 0,01Hz => sample frequentie 0,02 Hz
Maximale sample frequentie is afhankelijk van de conversiesnelheid van de ADC.
  MSP430G2553: max fsample = 200 KHz.

## Slide 7: Signaalbewerkingen vóór ADC
Analoge signaalbewerkingen voor ADC:
  Versterken of verzwakken.
  Verschuiven.
  Filteren (te hoge frequenties eruit = Anti-aliasing filter).
x 2
+ 2000 mV
LDF

## Slide 8: ADC resolutie
Resolutie ADC:
  CD: 16 bits
  MSP430G2553: 10 bits

## Slide 9: SAR (Successive Approximation Register) ADC
Comparator
INCH3..0
in ADC10CTL1
D/A converter
Controller
SARegister
ADC10MEM
10 bits digital output
ADC10IFG in
ADC10CTL0
ADC10IE in
ADC10CTL0
ADC10ON, ADC10SC, …
in ADC10CTL0/1
ADC10_VECTOR
interrupt
Analog inputs
A0 ... A7
Temp sensor
(Vcc – Vss)/2
…
…
+
-

## Slide 10: Aan de slag!
Aan de slag met Opdrachten_Week_7_Les_1.pdf

## Slide 11: Vóór volgende les…
Maak de opdrachten van week 7 les 1 af!
Je weet hoe je:
een analoge spanning in kunt lezen met de ADC van de MSP430G2553;
de temperatuur kunt meten met de LM35CZ;
de temperatuur kunt laten zien op het oleddisplay;
de waarde van een variabele kunt plotten in CCS.

## Slide 12: Volgende les…
Array in C (vergelijkbaar met list in Python).
float temp[24];
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
index
In elk hokje past een float
4.1
4.7
4.5
4.6
4.2
4.4
4.5
5.1
4.6
4.3
4.3
3.8
4.1
4.7
4.5
4.6
4.2
4.4
4.5
5.1
4.6
4.3
4.3
3.8